## Slide 1
モジュール7
PDE値と濃度限度値との間の換算
ICH Q3D元素不純物
日米EU医薬品規制調和国際会議
免責事項： 本プレゼンテーションは、元素不純物の理論及び実践に関する著者の見解を含む。 本プレゼンテーションは、当局や業界の公的なガイダンスや方針を示すものではない。

## Slide 2: 法的な通知
本プレゼンテーションは著作権により保護されており、ICHの著作権が常に認められるなら、公有使用許諾のもとで使用、複製、他の業務への組み込み、翻案、修正、翻訳又は配布することができる。本文書を翻案、修正又は翻訳する場合、原プレゼンテーションの変更が行われたこと、又は変更が原本に基づくことを明確に示す、区分する、もしくは確認するための合理的な段階を踏まなければならない。原文書の翻案、修正又は翻訳がICHにより承認された、又はICHの後援のもとに行われたという印象は避けなければならない。
本文書は「現状のまま」提供され、一切の保証を伴わない。如何なる場合もICH又は原文書の著者は、本文書の使用によって発生する要求、損害もしくはその他の債務に対して責めを負わない。
第三者により供給された内容には、上述した許可を適用しない。したがって、著作権が第三者に帰属する文書の場合、その著作権の保有者から複製の許可を取得すること。

## Slide 3: 一般原則（1）
許容一日曝露量（PDE）は、患者の曝露に対して安全性に基づく限度値を示す。
Q3Dの7項には、PDE値を濃度限度値に換算するためのオプションが示されている。
PDE値から算出された濃度は、元素不純物の予測値の有意性を評価するために、リスクアセスメントの際に用いることができる。
PDE値から算出された濃度は、元素不純物の管理の適切性を示すために用いることができる。

## Slide 4: 一般原則（2）
算出された許容濃度により、製剤の元素不純物が設定PDE値 を超えないことが保証できるのであれば、申請者はこれらのオプションのうちいずれも選択することができる。
許容濃度は以下の場合に用いることができる。
  濃度の実測値又は予測値をPDE値と比較するためのリスクアセスメントのツールとして。
  上流管理に関して供給業者と議論する際に。
  規制当局への申請時に、管理に関する情報を示すために。

## Slide 5: 一般原則（3）
オプションを適用する際に考慮すべき混入源
  製剤の構成成分
    原薬及び添加剤
  容器施栓系（CCS）
  製造設備・器具
    CCS又は製造設備・器具が製剤中の元素不純物量に影響しないと判断される場合は、オプション計算にこれらを含めない。
    CCS又は製造機器が製剤中の元素不純物量に影響する場合は、添加剤及び原薬における許容濃度を算出する前に、これらの混入源からの推定一日摂取量をPDE値から控除しておくとよい。

## Slide 6: 例
Q3D 付録4 例：経口固形製剤
注射剤
吸入剤
以下の例は、Q3Dの7項に記載の原則を説明することを目的とする。

## Slide 7: Q3D 付録4 例： 経口固形製剤
製剤の最大一日摂取量：2.5 g
9種類の構成成分：原薬1種類、添加剤8種類
  製品処方については次のスライドの表を参照
原薬：Pd及びNi触媒
リスクアセスメント：Pb、As、Cd、Hg及びVが潜在的に製剤中に存在する

## Slide 8: Q3D 付録4 例： 経口固形製剤
構成成分 | 一日摂取量、g
原薬 | 0.200
結晶セルロース（MCC） | 1.100
乳糖 | 0.450
リン酸カルシウム | 0.350
クロスポビドン | 0.265
ステアリン酸マグネシウム | 0.035
ヒドロキシプロピルメチルセルロース（HPMC） | 0.060
酸化チタン | 0.025
酸化鉄 | 0.015
製剤 | 2.500
製剤処方

## Slide 9: Q3D 付録4 例： オプション1
製剤の最大一日投与量（10 g）を用いて、すべての構成成分に共通の最大濃度限度値を計算する。
  これらの濃度はQ3Dの表A.2.2に示されている。
表A.2.2の濃度と、構成成分の実際の質量を用いて、製剤中の元素不純物の最大一日摂取量を算出する。

## Slide 10: オプション1 濃度及び一日摂取量
構成成分 | 表A.2.2 許容濃度（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pd | V | Ni
原薬 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
MCC | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
乳糖 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
リン酸カルシウム | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
クロスポビドン | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
ステアリン酸マグネシウム | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
HPMC | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
TiO2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
酸化鉄 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 10 | 10 | 20
最大一日摂取量（µg/day） | 1.25 | 3.75 | 1.25 | 7.5 | 25 | 25 | 50
PDE（µg/day） | 5 | 15 | 5 | 30 | 100 | 100 | 200

## Slide 11: Q3D 付録4 例： オプション2a
製剤の最大一日投与量を用いて、すべての構成成分に共通の最大濃度限度値を計算する。
付録4の例では、最大一日投与量が2.5 gの製剤について検討されている。
表A.2.1 のPDE値を一日投与量2.5 gで除して、構成成分中の元素不純物の最大許容濃度を算出する。

## Slide 12: オプション2a 濃度及び一日摂取量
構成成分 | 最大許容濃度（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pd | V | Ni
原薬 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
MCC | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
乳糖 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
リン酸カルシウム | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
クロスポビドン | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
ステアリン酸マグネシウム | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
HPMC | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
TiO2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
酸化鉄 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
最大一日摂取量（µg/day） | 5 | 15 | 5 | 30 | 100 | 100 | 200
PDE（µg/day） | 5 | 15 | 5 | 30 | 100 | 100 | 200

## Slide 13: Q3D 付録4 例： オプション2b
申請者は、構成成分中の元素不純物の予測濃度に関する既存の知識に基づき、製剤の各構成成分中の許容濃度を提案する。
予測濃度の典拠：
  公表文献
  利用可能な場合は、公定書収載グレードの成分中の元素不純物の限度値
  業者からの情報
  申請者によるデータ又は情報

## Slide 14: オプション2b 付録4 例 濃度1
構成成分 | 濃度（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pd | V | Ni
原薬 | <LoQ | 0.5 | <LoQ | <LoQ | 20 | <LoQ | 50
MCC | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | <LoQ | <LoQ
乳糖 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | <LoQ | <LoQ
リン酸カルシウム | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 10 | 5
クロスポビドン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | <LoQ | <LoQ
ステアリン酸マグネシウム | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | * | <LoQ | 0.5
HPMC | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | <LoQ | <LoQ
TiO2 | 20 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | <LoQ
酸化鉄 | 10 | 10 | 10 | 10 | * | 2000 | 50
1. この表のデータ例は、先のスライドに記載の混入源由来である。
*リスクアセスメントの結果、Pdは潜在的元素不純物でなかったことから、定量しなかった。

## Slide 15: オプション2b 付録4 例 総一日摂取量の予測値
 |  | Pb |  | As |  | Cd |  | Hg |  | Pd |  | V |  | Ni | 
成分 | 最大値一日摂取量（g）（MDI）1. | C2. | MDI*C3. | C | MDI*C | C | MDI*C | C | MDI*C | C2 | MDI*C | C | MDI*C | C | MDI*C
原薬 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 50 | 10
MCC | 1.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0
乳糖 | 0.45 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.045 | 0.1 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0
リン酸カルシウム | 0.35 | 1.0 | 0.35 | 1.0 | 0.35 | 1.0 | 0.35 | 1.0 | 0.35 | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 5.0 | 1.75
クロスポビドン | 0.265 | 0.1 | 0.027 | 0.1 | 0.027 | 0.1 | 0.027 | 0.1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0
ステアリン酸マグネシウム | 0.035 | 0.5 | 0.018 | 0.5 | 0.018 | 0.5 | 0.018 | 0.5 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.018
HPMC | 0.06 | 0.1 | 0.006 | 0.1 | 0.006 | 0.1 | 0.006 | 0.1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0
酸化チタン | 0.025 | 20 | 0.5 | 1.0 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0.0 | 0
酸化鉄 | 0.015 | 10 | 0.15 | 10 | 0.15 | 10 | 0.15 | 10 | 0.15 | 0 | 0 | 2000 | 30 | 50 | 0.75
総摂取量4 （mg/day） |  | 1.21 |  | 0.83 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 4 |  | 33.53 |  | 12.52 | 
PDE（mg/day） |  | 5 |  | 15 |  | 5 |  | 30 |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 
構成成分の摂取量（MDI）をgで表示。
元素不純物の濃度（C）を1gあたりのμgで表示。
構成成分からの元素不純物の摂取量（MDI*C）をμgで表示。
製剤中の元素不純物の総摂取量は、構成成分からの元素不純物の摂取量の合計である。

## Slide 16: 構成成分中の潜在的濃度
構成成分 | 潜在的濃度**（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pd | V | Ni
原薬 | <LoQ | 5 | <LoQ | <LoQ | 500 | <LoQ | 750
MCC | 0.5 | 5 | 1 | 5 | * | <LoQ | <LoQ
乳糖 | 0.5 | 5 | 1 | 5 | * | <LoQ | <LoQ
リン酸カルシウム | 5 | 5 | 5 | 35 | * | 70 | 80
クロスポビドン | 0.5 | 5 | 1 | 5 | * | <LoQ | <LoQ
ステアリン酸マグネシウム | 5 | 10 | 5 | 125 | * | <LoQ | 100
HPMC | 2.5 | 5 | 1 | 5 | * | <LoQ | <LoQ
TiO2 | 50 | 40 | 10 | 35 | * | 20 | <LoQ
酸化鉄 | 50 | 100 | 50 | 200 | * | 5000 | 1200
一日摂取量（µg/day） | 5.0 | 15.0 | 4.8 | 29.9 | 100 | 100 | 199.5
PDE（µg/day） | 5 | 15 | 5 | 30 | 100 | 100 | 200
** 最大許容濃度は、予測濃度に基づいて申請者が提案する。他の濃度を提案してもよい。
* リスクアセスメントの結果、Pdは潜在的元素不純物でなかったことから、定量しなかった。

## Slide 17: Q3D 付録4 例： オプション3
オプション3では、最終製剤中の元素不純物の許容濃度を決定する。
  最大一日投与量に基づく

## Slide 18: オプション3 濃度
 |  | 最大許容濃度（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | 一日摂取量（g） | Pb | As | Cd | Hg | Pd | V | Ni
製剤 | 2.5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 40 | 40 | 80
最大一日摂取量（µg/day） |  | 5 | 15 | 5 | 30 | 100 | 100 | 200
PDE（µg/day） |  | 5 | 15 | 5 | 30 | 100 | 100 | 200

## Slide 19: オプションの結果
上記の例は、リスクアセスメントにおける計算オプションの事例である。
オプションの計算は、適切に用いれば、規格設定の根拠として用いることができる。
管理閾値を超える可能性がある元素について：
  オプション2bの表から、製剤中の元素不純物の主要な混入源に関する情報が得ることができる。

## Slide 20: 注射剤の例：注射用液剤
製剤の最大一日摂取量：1.5 g
6種類の成分：1種類の原薬、5種類の添加剤（注射用水を含む）
  成分の最大一日量については次のスライドを参照
原薬：Pt触媒
リスクアセスメント：Pb、As、V及びCoが潜在的に製剤中に存在する
  鉛（Pb）は炭酸ナトリウム中の不純物と思われる
  ヒ素（As）はガラス中の不純物と思われる
  リスクアセスメントで、Cd及びHgは製剤中に存在する可能性が低いと判断した。

## Slide 21: 注射剤の例：注射用液剤
成分 | 一日摂取量、g
原薬 | 0.01
マンニトール | 0.18
ポリソルベート80 | 0.01
炭酸ナトリウム | 0.1
エタノール | 0.2
注射用水 | 1
製剤 | 1.50
製剤処方
炭酸ナトリウムは製剤中のPbの潜在的混入源である。
容器はタイプIの公定書収載ガラスであり、Asの潜在的混入源である。

## Slide 22: 注射用液剤：ガラス中のAsの検討
製剤にガラス中のヒ素が混入する予測最大量：1 µg
Asに対する注射剤の設定PDE値：15 µg/day
原薬及び添加剤からの許容一日曝露量：15 - 1 = 14 µg/day
これは単に説明することを目的として示す例である。

## Slide 23: 注射用液剤の例：オプション1 濃度及び一日摂取量
構成成分 | 最大許容濃度（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pt | V | Co
原薬 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5
マンニトール | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5
ポリソルベート80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5
炭酸ナトリウム | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5
エタノール | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5
注射用水 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5
最大一日摂取量（µg） | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8
PDE（µg/day） | 5 | 141 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5
1. 許容一日曝露量は、容器施栓系からの混入分を控除する。

## Slide 24: 注射用液剤の例：オプション2a 濃度及び一日摂取量
構成成分 | 最大許容濃度（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pt | V | Co
原薬 | 3.3 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 3.3
マンニトール | 3.3 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 3.3
ポリソルベート80 | 3.3 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 3.3
炭酸ナトリウム | 3.3 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 3.3
エタノール | 3.3 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 3.3
注射用水 | 3.3 | 9.3 | 1.3 | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 3.3
最大一日摂取量（µg） | 5.0 | 14 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0
PDE（µg/day） | 5 | 141 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5
1. 許容一日曝露量は、容器施栓系からの混入分を控除する。

## Slide 25: 注射用液剤の例：オプション2b 予測濃度
構成成分 | 濃度実測値（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pt | V | Co
原薬 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 1 | 1 | 0.5
マンニトール | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | <LOQ
ポリソルベート80 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | <LOQ
炭酸ナトリウム | 2 | 1 | 0.2 | <LOQ | * | 0.1 | 0.1
エタノール | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | <LOQ
注射用水 | 0.003 | 0.001 | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | 0.001
* リスクアセスメントの結果、Ptは潜在的元素不純物でなかったことから、定量しなかった。

## Slide 26: 注射用液剤の例：オプション2b 予測濃度からの曝露量
 |  | Pb |  | As |  | Cd |  | Hg |  | Pt |  | V |  | Co | 
構成成分 | MDI1 | C2 | MDI*C3 | C | MDI*C | C | MDI*C | C | MDI*C | C | MDI*C | C | MDI*C | C | MDI*C
原薬 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.5 | 0.005
マンニトール | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ポリソルベート80 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
炭酸ナトリウム | 0.10 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01
エタノール | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注射用水 | 1.00 | 0.003 | ` | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
総摂取量4（µg/day） | 1.50 | 0.20 |  | 0.10 |  | 0.02 |  | 0.00 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 1.02 | 
PDE（µg/day） |  | 5 |  | 145 |  | 2 |  | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 5 | 
構成成分の最大一日摂取量（MDI）をgで表示。
元素不純物の濃度（C）を1gあたりのµgで表示。
構成成分からの元素不純物の摂取量（MDI*C）をµgで表示。
製剤中の元素不純物の総摂取量は、構成成分からの元素不純物の摂取量の合計である。
ヒ素については、容器からの混入分を考慮した調節後のPDE値を用いる。

## Slide 27: 注射用液剤の例：オプション2b 取り得る濃度
構成成分 | 潜在的濃度（µg/g）** |  |  |  |  |  | 
 | Pb | As | Cd | Hg | Pt | V | Co
原薬 | 0.01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | 5 | 5 | 5
マンニトール | 0.01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | <LOQ
ポリソルベート80 | 0.01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | <LOQ
炭酸ナトリウム | 10 | 5 | 1 | <LOQ | * | 1 | 1
エタノール | 0.01 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | <LOQ
注射用水 | 0.03 | 0.01 | <LOQ | <LOQ | * | <LOQ | 0.01
最大一日摂取量（µg） | 1.03 | 0.51 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.16
PDE（µg/day） | 5 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5
** 構成成分の最大許容濃度は、予測濃度に基づいて申請者が提案する。他の濃度を提案してもよい。
* リスクアセスメントの結果、Ptは潜在的元素不純物ではなかったことから、定量しなかった。

## Slide 28: 注射用液剤の例：オプション3 濃度
 |  | 最大許容濃度（µg/g） |  |  |  |  |  | 
 | 一日摂取量（g） | Pb | As | Cd | Hg | Pt | V | Co
製剤 | 1.5 | 3.33 | 9.3 | 1.33 | 2.0 | 6.67 | 6.67 | 3.33
最大一日摂取量（µg） |  | 5 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5
PDE（µg/day） |  | 5 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5

## Slide 29: 吸入剤の例
製剤の最大一日摂取量：0.1733 g
4種類の成分：1種類の原薬、3種類の添加剤（注射用水を含む）
  構成成分の最大一日量については次のスライドを参照
リスクアセスメント
  Co、V及びCuは、容器施栓系から混入する可能性がある。
  原薬の合成でPdを使用する。

## Slide 30: 吸入剤の例
構成成分 | 一日摂取量、g
原薬 | 0.0003
ポリソルベート | 0.1100
塩化ナトリウム | 0.0030
注射用水 | 0.0600
製剤 | 0.1733
製剤処方

## Slide 31: 容器施栓系から元素不純物の混入に関する検討
容器施栓系からの最大予測混入量
  Co：0.5 µg
  V：0.25 µg
  Cu：1 µg
  調節後のPDE値
    Co = 3 – 0.5 = 2.5
    V = 1 – 0.25 = 0.75
    Cu = 30 – 1 = 29
これは単に説明することを目的として示す例である。

## Slide 32: 吸入剤の例：オプション1 濃度及び一日摂取量
構成成分 | 最大許容濃度（µg/g） |  |  | 
 | Pd | Co | V | Cu
原薬 | 0.10 | 0.25 | 0.075 | 2.9
ポリソルベート | 0.10 | 0.25 | 0.075 | 2.9
塩化ナトリウム | 0.10 | 0.25 | 0.075 | 2.0
注射用水 | 0.10 | 0.25 | 0.075 | 2.9
最大一日摂取量（µg） | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.5
PDE（µg/day）1 | 1 | 2.5 | 0.75 | 29
1. 許容一日曝露量は、容器施栓系からの混入分を控除する。

## Slide 33: 吸入剤の例：オプション2a 濃度及び一日摂取量
構成成分 | 最大許容濃度（µg/g） |  |  | 
 | Pd | Co | V | Cu
原薬 | 5.8 | 14.42 | 4.32 | 167.3
ポリソルベート | 5.8 | 14.42 | 4.32 | 167.3
塩化ナトリウム | 5.8 | 14.42 | 4.32 | 167.3
注射用水 | 5.8 | 14.42 | 4.32 | 167.3
最大一日摂取量（µg） | 1 | 2.5 | 0.75 | 29
PDE（µg/day）1 | 1 | 2.5 | 0.75 | 29
1. 許容一日曝露量は、容器施栓系からの混入分を控除する

## Slide 34: 吸入剤の例：オプション2b 予測濃度
構成成分 | 濃度実測値（µg/g） |  |  | 
 | Pd | Co | V | Cu
原薬 | 0.10 | <LOQ | 1.0 | 1.0
ポリソルベート | <LOQ | 0.10 | <LOQ | <LOQ
塩化ナトリウム | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ
注射用水 | <LOQ | 0.001 | 0.001 | 0.001

## Slide 35: 吸入剤の例：オプション2b 予測濃度からの曝露量
 |  | Pd |  | Co |  | V |  | Cu | 
構成成分 | 最大一日摂取量（MDI）1 | C2 | MDI*C3 | C | MDI*C | C | MDI*C | C | MDI*C
原薬 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0003 | 1 | 0.0003
ポリソルベート | 0.11 | 0.1 | 0.011 | 0.1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0
塩化ナトリウム | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注射用水 | 0.06 | 0.001 | 0.00006 | 0.001 | 0.00006 | 0.001 | 0.00006 | 0.001 | 0.00006
総摂取量（mg/day）4 | 0.1733 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.00 |  | 0.00 | 
PDE（mg/day）5 |  | 1 | 2.5 | 0.75 | 29 | 1 | 2.5 | 0.75 | 29
構成成分の最大一日摂取量（MDI）をgで表示。
元素不純物の濃度（C）を1gあたりのµgで表示。
構成成分からの元素不純物の摂取量（MDI*C）をµgで表示。
製剤中の元素不純物の総摂取量は、構成成分からの元素不純物の摂取量の合計である。
ヒ素については、容器からの混入分を考慮した調節後のPDE値を用いる。

## Slide 36: 吸入剤の例：オプション2b 取り得る濃度
構成成分 | 潜在的濃度（µg/g） |  |  | 
 | Pd | Co | V | Cu
原薬 | 0 | 0 | 10 | 10
ポリソルベート | 1.0 | 1.0 | 0 | 0
塩化ナトリウム | 0 | 0 | 0 | 0
注射用水 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
最大一日摂取量（µg） | 0.11 | 0.11 | 0.004 | 0.004
PDE（µg/day）1 | 1 | 2.5 | 0.75 | 29
ヒ素については、容器からの混入分を考慮した調節後のPDE値を用いる。

## Slide 37: 吸入剤の例：オプション3 濃度
 |  | 最大許容濃度（µg/g） |  |  | 
 | 一日摂取量（g） | Pd | Co | V | Cu
製剤 | 0.1733 | 5.8 | 14.42 | 4.32 | 167.3
PDE（µg/day） |  | 1 | 2.5 | 0.75 | 29